Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Менделеева (2 этап) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Менделеева (участок от ул. Вавилова до ул. Магистральная).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.05.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Указанные в извещении и приложениях к нему товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии), промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара читать со словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03-01-01 |
| --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Менделеева (2 этап) в городе Югорске |
| (наименование работ и затрат) |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонт дорожного покрытия |
| Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 | 5,254 | 1 | 5,254 |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 76,99 | 1,2 | 485,41 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 131,55 | 1,2 | 32 353,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 340,80 | 1,2 | 2 148,68 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 9,87 | 1,2 | 62,228376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 25,38 | 1,2 | 160,015824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 208,54 |  | 32 838,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 634,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 2 713,11 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  | 1 422,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 974,33 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 728,2044 | 1 | 728,2044 | 8,58 |  | 6 247,99 | 15,3 | 95 594,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 247,99 |  | 95 594,25 |
| Бордюрные камни |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1,62 | 1 | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 615,13 | 1,2 | 1 195,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 76,7 | 1,2 | 149,1048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 615,13 |  | 1 195,81 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 195,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 769,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 602,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 568,00 |  |  |
| 4 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 16,2 | 1 | 16,2 | 3,28 |  | 53,14 | 15,3 | 813,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,14 |  | 813,04 |
| 5 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | 1 т груза | 16,2 | 1 | 16,2 | 10,47 |  | 169,61 | 15,3 | 2 595,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169,61 |  | 2 595,03 |
| 6 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,62 | 1 | 1,62 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 | 1,2 | 1 147,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 | 1,2 | 141,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 | 1,2 | 16,91 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 5 977,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 | 1,2 | 135,6912 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 | 1,2 | 1,2636 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 7 267,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 164,86 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 723,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 560,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 552,68 |  |  |
| 7 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон B30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 162 | 1 | 162 | 63,12 |  | 10 225,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 225,44 |  |  |
| Плиты перекрытий колодцев |
| 8 | ФЕРр66-23-3 | Замена крышек перекрытия колодцев | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 22,79 |  | 45,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,83 |  | 299,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 20,81 |  | 41,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1,62 |  | 3,24 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,72 |  | 5,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,66 |  | 3,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 174,24 |  | 348,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 87,20 |  |  |
|  | Пр/812-100.2 | НР Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | % | 105 |  | 105 |  |  | 91,56 |  |  |
|  | Пр/774-0100.2 | СП Наружные инженерные сети: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое (ремонтно-строительные) | % | 60 |  | 60 |  |  | 52,32 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 492,36 |  |  |
| 9 | ФССЦ-05.1.01.12-0011 | Плита перекрытия лотков и каналов ПО-2, бетон B25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг | шт | 2 | 1 | 2 | 505,72 |  | 1 011,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 011,44 |  |  |
| 10 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 11,32 |  | 22,64 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3,94 |  | 7,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,70 |  | 1,40 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 0,53 |  | 1,06 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,31 |  | 2,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,06 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15,79 |  | 31,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24,04 |  |  |
|  | Пр/812-018.0-3 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 118 |  | 118 |  |  | 28,37 |  |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 74 |  | 74 |  |  | 17,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,74 |  |  |
| 11 | ФССЦ-08.1.02.06-0043 | Люк чугунный тяжелый | шт | 2 | 1 | 2 | 569,52 |  | 1 139,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 139,04 |  |  |
| 12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 1,1 | 1 | 1,1 | 3,28 |  | 3,61 | 15,3 | 55,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,61 |  | 55,23 |
| 13 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км | 1 т груза | 1,1 | 1 | 1,1 | 10,47 |  | 11,52 | 15,3 | 176,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,52 |  | 176,26 |
| Ремонт покрытия проезжей части |
| 14 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 2,627 | 1 | 2,627 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 390,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 12,29 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 4 205,38 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 1,134864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 4 596,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,29 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 18,19 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 16,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 631,00 |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 5,254 | 1 | 5,254 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 1 149,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 47 153,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 1 478,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 4 596,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 131,518128 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 118,84548 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 52 899,37 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2 627,71 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 3 889,01 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 3 521,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 309,51 |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 5,254 | 1 | 5,254 |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 41,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 3 214,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 75,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 30,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 4,41336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 5,926512 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 3 286,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 116,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 172,45 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 156,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 615,03 |  |  |
| 17 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 656,75 | 1 | 656,75 | 760,85 |  | 499 688,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 499 688,24 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 621 014,64 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 4 088,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 83 561,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 3 774,15 |  |  |
|  |  | Материалы | 526 878,70 |  |  |
|  |  | Перевозка | 6 485,87 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 639 770,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 633 284,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 4 088,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 83 561,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 3 774,15 |  |  |
|  |  | материалы | 526 878,70 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 10 406,48 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 8 349,56 |  |  |
|  |  | Перевозка | 6 485,87 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 7 862,52 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 10 406,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 8 349,56 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Ремонт дорожного покрытия | 639 770,68 |  |  |
| Раздел 2. Устройство ИДН (2шт.) |
| 18 | ФЕРр68-12-7 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (Фрезеровка покрытия под кромками ИДН по 0,5м) | 1000 м2 | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 56,16 | 1,2 | 1,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 754,78 | 1,2 | 67,59 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 250,76 | 1,2 | 4,51 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,2 | 1,2 | 0,1296 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,7 | 1,2 | 0,3366 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 68,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 5,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  | 2,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 77,27 |  |  |
| 19 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 1,485 | 1 | 1,485 | 8,58 |  | 12,74 | 15,3 | 194,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12,74 |  | 194,92 |
| 20 | ФЕР27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (Устройство ИДН (волнообразный) из асфальтобетонной смеси вручную) | 100 т | 0,07875 | 1 | 0,07875 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 598,75 | 1,2 | 56,58 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 860,61 | 1,2 | 553,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 286,33 | 1,2 | 27,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 124,16 |  | 9,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 62,24 | 1,2 | 5,88168 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 22,46 | 1,2 | 2,12247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 620,19 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 83,64 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 123,79 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 112,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 856,06 |  |  |
| 21 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 7,875 | 1 | 7,875 | 760,85 |  | 5 991,69 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 991,69 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ИДН (2шт.) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 693,22 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 57,59 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 621,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 31,57 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 001,47 |  |  |
|  |  | Перевозка | 12,74 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 6 937,76 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 6 925,02 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 57,59 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 621,42 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 31,57 |  |  |
|  |  | материалы | 6 001,47 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 129,48 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 115,06 |  |  |
|  |  | Перевозка | 12,74 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 89,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 129,48 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 115,06 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ИДН (2шт.) | 6 937,76 |  |  |
| Раздел 3. Нанесение разметки |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" (1шт.) |
| 22 | ФЕРр68-12-6 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм | 1000 м2 | 0,064 | 1 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.68.3 | При выполнении работ по ремонту дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 40,40 | 1,2 | 3,10 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 713,59 | 1,2 | 208,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 182,68 | 1,2 | 14,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,18 | 1,2 | 0,397824 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,65 | 1,2 | 1,04832 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 753,99 |  | 211,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,13 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 17,64 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  | 9,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 238,39 |  |  |
| 23 | ФЕР27-09-031-01 | Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты | 10 м2 | 6,4 | 1 | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 53,60 | 1,2 | 411,65 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 260,56 |  | 1 667,58 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,25 | 1,2 | 40,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 314,16 |  | 2 079,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 411,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 609,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 551,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 240,08 |  |  |
| 24 | ФССЦ-01.5.01.02-0062 | Пластик холодный для дорожной разметки, цвет белый | кг | 177,76 | 1 | 177,76 | 41,68 |  | 7 409,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 409,04 |  |  |
| 25 | ФССЦ-01.5.01.02-0063 | Пластик холодный для дорожной разметки, цветной (желтый) | кг | 177,76 | 1 | 177,76 | 43,88 |  | 7 800,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 800,11 |  |  |
| Дорожная разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" (1шт.) |
| 26 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход") | 10 м2 | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 319,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 1 072,80 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 226,87 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 24,18 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 36,576 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 16,848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 1 416,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 546,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 808,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 732,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 957,93 |  |  |
| 27 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая | т | 0,021 | 1 | 0,021 | 30 571,12 |  | 641,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 641,99 |  |  |
| 28 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая | т | 0,021 | 1 | 0,021 | 34 591,03 |  | 726,41 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 726,41 |  |  |
| Разметка проезжей части (прерывистая и сплошная) |
| 29 | ФЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 0,651 | 1 | 0,651 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 21,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 138,73 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 19,99 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 21,17 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 2,859192 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 1,593648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 181,86 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,95 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 62,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 56,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 300,16 |  |  |
| 30 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,006836 | 1 | 0,006836 | 28 911,65 |  | 197,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 197,64 |  |  |
| 31 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,3255 | 1 | 0,3255 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 10,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 69,36 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 10,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 10,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 1,429596 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 0,796824 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 90,93 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20,98 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 31,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 28,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 150,09 |  |  |
| 32 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,013671 | 1 | 0,013671 | 28 911,65 |  | 395,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 395,25 |  |  |
| Структурная разметка |
| 33 | ФЕР27-09-017-01 | Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (двойная сплошная) | км | 0,651 | 1 | 0,651 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,00 | 1,2 | 21,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 161,29 | 1,2 | 126,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,21 | 1,2 | 9,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 10 370,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,16 | 1,2 | 2,468592 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,35 | 1,2 | 1,05462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 189,29 |  | 147,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,41 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 46,49 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 42,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 236,45 |  |  |
| 34 | ФЕР27-09-017-14 | Посыпка световозвращающим стеклонаполнителем одновременно с нанесением линий разметки из термопластика, добавлять к расценкам 27-09-017-01 по 27-09-017-13 | 10 м2 | 6,51 | 1 | 6,51 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 5,61 | 1,2 | 43,83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,52 | 1,2 | 4,06224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5,61 |  | 43,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,83 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 64,87 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 58,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167,43 |  |  |
| 35 | ФССЦ-01.5.01.03-0012 | Термопластик для разметки дорог, со светоотражающими шариками | т | 0,39711 | 1 | 0,39711 | 13 509,46 |  | 5 364,74 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 364,74 |  |  |
| Дорожная разметка "Искусственная неровность" (1шт.) |
| 36 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Искусственная неровность") | 10 м2 | 2,4 | 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 127,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 429,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 90,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 9,67 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 14,6304 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 6,7392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 566,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 218,62 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 323,56 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 292,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 183,17 |  |  |
| 37 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая | т | 0,0168 | 1 | 0,0168 | 30 571,12 |  | 513,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 513,59 |  |  |
| Разметка по трафаретам |
| 38 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) | 10 м2 | 2,646 | 1 | 2,646 |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 140,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 473,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 100,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 10,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 16,130016 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 7,429968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 624,74 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 241,03 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 356,72 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 322,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 304,44 |  |  |
| 39 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая | т | 0,018522 | 1 | 0,018522 | 30 571,12 |  | 566,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 566,24 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Нанесение разметки : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 28 978,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 1 101,92 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 517,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 471,23 |  |  |
|  |  | Материалы | 25 358,86 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 33 393,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 1 101,92 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 2 517,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 471,23 |  |  |
|  |  | материалы | 25 358,86 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 320,55 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 2 094,31 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 573,15 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 2 320,55 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 094,31 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Нанесение разметки | 33 393,15 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 656 686,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 5 247,88 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 86 700,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 4 276,95 |  |  |
|  |  | Материалы | 558 239,03 |  |  |
|  |  | Перевозка | 6 498,61 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 680 101,59 |  | 10 405 554,32 |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы | 673 602,98 | 15,3 | 10 306 125,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 5 247,88 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 86 700,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 4 276,95 |  |  |
|  |  | материалы | 558 239,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 12 856,51 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 10 558,93 |  |  |
|  |  | Перевозка | 6 498,61 |  | 99 428,73 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 9 524,83 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 12 856,51 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 10 558,93 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 680 101,59 |  |  |