Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнение работ по устройству тротуара из плит 3*2 по ул. Таежная (от жилого дома № 16/1 до ул. Гастелло) в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ 3*2 ПО УЛ. ТАЕЖНАЯ (ОТ ЖИЛОГО ДОМА № 16/1 ДО УЛ. ГАСТЕЛЛО) В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20 % ________________________________494,001 тыс.руб. Средства на оплату труда ___________________________________________________ 0,456 тыс.руб. Сметная трудоемкость ______________________________________________________ 38,08 чел.час. Составлен(а) в ценах 2001 г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Подготовительные работы 1 ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (3,64 руб.): 100% от ФОТ (3,64 руб.) СП (1,82 руб.): 50% от ФОТ (3,64 руб.) 0,036 (180*0,2) / 1000 592,23 592,23 101,12 21,32 21,32 3,64 2 ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 50,4 180*0,2*1,4 3,96 3,96 199,58 199,58 3 ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 50,4 180*0,2*1,4 8,58 8,58 432,43 432,43 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 653,33 653,33 3,64 Накладные расходы 3,64 Сметная прибыль 1,82 Итого по разделу 1 Подготовительные работы 658,79 Раздел 2. Устройство тротуара 4 ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (40,72 руб.): 149% от ФОТ (27,33 руб.) СП (25,96 руб.): 95% от ФОТ (27,33 руб.) 0,09 (180*0,05) / 100 2281,99 126,07 2143,72 177,59 12,2 205,38 11,35 192,93 15,98 1,1 15,72 1,41 5 ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Песок природный для строительных: работ средний (м3) 9,9 180*0,05*1,1 55,26 55,26 547,07 547,07 6 ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 63 2,1*30 10,71 10,71 674,73 674,73 7 ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 63 2,1*30 9,35 9,35 589,05 589,05 8 ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3) 5 026,02 = 5 091,23 - 1,18 x 55,26 НР (613,22 руб.): 149% от ФОТ (411,56 руб.) СП (390,98 руб.): 95% от ФОТ (411,56 руб.) 0,252 (3*2*0,14*30) / 100 5026,02 1169,18 3856,84 463,99 1266,56 294,63 971,93 116,93 139,52 35,16 9 прайс-лист Плита ж/б 3х2х0,14 м (шт) 30 1153,1 1153,1 34593 34593 10 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Устройство монолитных участков из бетона - Устройство бетонной подготовки (100 м3) 2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62 НР (15,22 руб.): 110% от ФОТ (13,84 руб.) СП (9 руб.): 65% от ФОТ (13,84 руб.) 0,0084 (6*0,14) / 100 2992,23 1404 1587,74 244,51 0,49 25,13 11,79 13,34 2,05 180 1,51 11 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) 0,8568 592,76 592,76 507,88 507,88 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 38408,8 317,77 2441,98 134,96 35649,05 38,08 Накладные расходы 669,17 Сметная прибыль 425,95 Итого по разделу 2 Устройство тротуара 39503,92 38,08 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 39062,13 317,77 3095,31 138,60 35649,05 38,08 Накладные расходы 672,81 Сметная прибыль 427,77 Итоги по смете: Земляные работы, выполняемые механизированным способом 26,78 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 874,31 Перевозка грузов автотранспортом 1021,48 Автомобильные дороги 2542,84 36,57 Материалы 35647,95 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 49,35 1,51 Итого в ценах 2001 г. 40162,71 38,08 В том числе: Материалы 35649,05 Машины и механизмы 3095,31 ФОТ 456,37 Накладные расходы 672,81 Сметная прибыль 427,77 Индекс перевода в текущие цены 40 162,71 * 10,25 411667,78 НДС 20% 82333,56 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20% 494001,34 38,08

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 494 001,34 рублей.