Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнение работ по устройству тротуара по улице Никольская от ж/д №7 до ж/д №11 в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ПО УЛИЦЕ НИКОЛЬСКАЯ ОТ Ж/Д №7 ДО Ж/Д №11 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20 % ________________________________466,390 тыс.руб. Средства на оплату труда ___________________________________________________ 0,924 тыс.руб. Сметная трудоемкость ______________________________________________________87,41 чел.час. Составлен(а) в ценах 2001г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Демонтажные работы 1 ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (5,33 руб.): 109% от ФОТ СП (2,93 руб.): 60% от ФОТ 0,002 0,2 / 100 6008,44 2022,24 3986,2 423,75 12,02 4,04 7,98 0,85 243,35 0,49 2 ФЕРр68-12-18 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (56,05 руб.): 109% от ФОТ СП (30,85 руб.): 60% от ФОТ 0,02 2 / 100 5093,83 2309,05 2390,83 262,03 393,95 101,88 46,18 47,82 5,24 7,88 285,42 5,71 3 ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (111,89 руб.): 109% от ФОТ СП (61,59 руб.): 60% от ФОТ 0,15 15 / 100 1478,92 589,77 889,15 94,56 221,84 88,47 133,37 14,18 68,26 10,24 4 ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) Благоустройство (ремонтно-строительные): НР (2,66 руб.): 109% от ФОТ СП (1,46 руб.): 60% от ФОТ 0,012 1,2 / 100 596,33 144,57 451,76 59,02 7,16 1,73 5,43 0,71 18,37 0,22 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 342,9 140,42 194,60 20,98 7,88 16,66 Накладные расходы 175,93 Сметная прибыль 96,84 Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : Благоустройство (ремонтно-строительные) 615,67 16,66 Итого 615,67 16,66 В том числе: Материалы 7,88 Машины и механизмы 194,6 ФОТ 161,4 Накладные расходы 175,93 Сметная прибыль 96,84 Итого по разделу 1 Демонтажные работы 615,67 16,66 Раздел 2. Устройство тротуара 5 ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (2,91 руб.): 100% от ФОТ СП (1,46 руб.): 50% от ФОТ 0,0288 28,8 / 1000 592,23 592,23 101,12 17,06 17,06 2,91 6 ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 48,96 1,7*28,8 3,96 3,96 193,88 193,88 7 ФССЦпг-03-21-02-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: II класс груза до 10 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 48,96 1,7*28,8 13,43 13,43 657,53 657,53 8 ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) Автомобильные дороги: НР (97,73 руб.): 149% от ФОТ СП (62,31 руб.): 95% от ФОТ 0,216 21,6 / 100 2281,99 126,07 2143,72 177,59 12,2 492,91 27,23 463,04 38,36 2,64 15,72 3,4 9 ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Песок природный для строительных: работ средний (м3) Материалы 23,76 21,6*1,1 55,26 55,26 1312,98 1312,98 10 ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (29,7 руб.): 100% от ФОТ СП (14,85 руб.): 50% от ФОТ 0,216 21,6 / 100 387,18 106,88 280,3 30,58 83,63 23,09 60,54 6,61 12,53 2,71 11 ФЕР27-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 - плита 3х1,5 м (100 м3) 6 657,03 = 11 047,11 - 1,57 x 30,00 - 20,93 x 175,25 - 0,45 x 1 500,00 Автомобильные дороги: НР (420,21 руб.): 149% от ФОТ СП (267,92 руб.): 95% от ФОТ 0,1512 ((3*1,5*0,14)*24) / 100 6657,03 1311,49 4433,54 553,73 912 1006,54 198,3 670,35 83,72 137,89 139,52 21,1 12 Прайс-лист Плита дорожная 3х2х0,14 (шт) МАТ=13500/10,2/1,2 Материалы 24 1102,94 13500/10,2/1,2 1102,94 13500/10,2/1,2 26470,56 26470,56 13 ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) Автомобильные дороги: НР (223,89 руб.): 149% от ФОТ СП (142,75 руб.): 95% от ФОТ 0,23 23 / 100 4412,47 643,64 78,78 9,64 3690,05 1014,87 148,04 18,12 2,22 848,71 76,08 17,5 14 ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) Материалы 23 63,12 63,12 1451,76 1451,76 15 ФЕР11-01-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (100 м2) Полы: НР (113,38 руб.): 129% от ФОТ СП (65,92 руб.): 75% от ФОТ 0,1 10 / 100 1111,13 850,36 254,67 28,47 6,1 111,11 85,04 25,47 2,85 0,6 94,8 9,48 16 прайс-лист Брусчатка "Кирпич" (м2) МАТ=430/1,20/10,13*1,02*1,03 Материалы 11 37,16 430/1,20/10,13*1,02*1,03 37,16 430/1,20/10,13*1,02*1,03 408,76 408,76 17 ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Песок природный для строительных: работ средний (м3) Материалы 0,043 55,26 55,26 2,38 2,38 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 33223,97 481,7 2105,99 136,67 30636,28 54,19 Накладные расходы 887,82 Сметная прибыль 555,21 Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : Земляные работы, выполняемые механизированным способом 149,61 2,71 Погрузо-разгрузочные работы 193,88 Перевозка грузов автотранспортом 657,53 Автомобильные дороги 3729,13 42 Материалы 29646,44 Полы 290,41 9,48 Итого 34667 54,19 В том числе: Материалы 30636,28 Машины и механизмы 2105,99 ФОТ 618,37 Накладные расходы 887,82 Сметная прибыль 555,21 Итого по разделу 2 Устройство тротуара 34667 54,19 Раздел 3. Озеленение 18 ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (138,35 руб.): 121% от ФОТ СП (102,91 руб.): 90% от ФОТ 0,36 36 / 100 2296,1 317,6 1978,5 826,6 114,34 712,26 40 14,4 19 ФССЦ-16.2.01.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Торф (м3) Материалы 3,96 3,6*1,1 366,1 366,1 1449,76 1449,76 20 ФЕР47-01-046-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) Озеленение. Защитные лесонасаждения: НР (35,91 руб.): 121% от ФОТ СП (26,71 руб.): 90% от ФОТ 0,36 36 / 100 376,48 50,68 301,4 31,78 24,4 135,53 18,24 108,5 11,44 8,79 5,99 2,16 21 ФССЦ-16.2.02.07-0161 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Семена газонных трав (смесь) (кг) Материалы 0,72 146,25 146,25 105,3 105,3 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2517,19 132,58 108,50 11,44 2276,11 16,56 Накладные расходы 174,26 Сметная прибыль 129,62 Итоги по разделу 3 Озеленение : Озеленение. Защитные лесонасаждения 1266,01 16,56 Материалы 1555,06 Итого 2821,07 16,56 В том числе: Материалы 2276,11 Машины и механизмы 108,5 ФОТ 144,02 Накладные расходы 174,26 Сметная прибыль 129,62 Итого по разделу 3 Озеленение 2821,07 16,56 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 36084,06 754,7 2409,09 169,09 32920,27 87,41 Накладные расходы 1238,01 Сметная прибыль 781,67 Итоги по смете: Благоустройство (ремонтно-строительные) 615,67 16,66 Земляные работы, выполняемые механизированным способом 149,61 2,71 Погрузо-разгрузочные работы 193,88 Перевозка грузов автотранспортом 657,53 Автомобильные дороги 3729,13 42 Материалы 31201,5 Полы 290,41 9,48 Озеленение. Защитные лесонасаждения 1266,01 16,56 Итого 38103,74 87,41 В том числе: Материалы 32920,27 Машины и механизмы 2409,09 ФОТ 923,79 Накладные расходы 1238,01 Сметная прибыль 781,67 Индекс изменения сметной стоимости 38 103,74 * 10,2 388658,15 НДС 20% от 388658,15 77731,63 ВСЕГО по смете 466389,78 87,41

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 466 389,78 рублей.