Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту  дороги на полигон ТБО в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Компрессорная.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 29.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.11. 2023.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при ремонте - 6 лет с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок, а в случае досрочного расторжения контракта с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по текущему ремонту дороги на полигон ТБО в городе Югорске № п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. на единицу коэффициенты всего с учетом коэффициентов на единицу коэффициенты всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Раздел 1. Ремонт дороги 1 ФЕР27-12-010-04 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 100 м3 0,42 1 0,42 Объем=(6*2*0,14*25) / 100 1 ОТ 315,26 132,41 2 ЭМ 2 731,49 768,30 3 в т.ч. ОТм 372,49 89,55 ЗТ чел.-ч 38,26 16,0692 ЗТм чел.-ч 29,58 12,4236 Итого по расценке 2 144,55 900,71 ФОТ 221,96 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 328,50 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 297,43 Всего по позиции 1 526,64 2 ФССЦпг-03-01-01-006 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 6 км 1 т груза 105 1 105 10,01 1 051,05 (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=4,2*25 Всего по позиции 1 051,05 3 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,15 1 0,15 Объем=(6*2*0,05*25) / 100 1 ОТ 173,23 25,98 2 ЭМ 5 268,76 790,31 3 в т.ч. ОТм 267,67 40,15 4 М 17,08 2,56 ЗТ чел.-ч 21,6 3,24 ЗТм чел.-ч 20,6 3,09 Итого по расценке 5 459,07 818,85 ФОТ 66,13 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 97,87 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 88,61 Всего по позиции 1 005,33 4 ФССЦ-02.2.05.04-1697 Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 19,05 1 19,05 185,49 3 533,58 (Материалы для строительных работ) Объем=6*2*0,05*25*1,27 Всего по позиции 3 533,58 5 ФЕР27-12-010-02 Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 100 м3 0,42 1 0,42 Объем=(6*2*0,14*25) / 100 1 ОТ 1 169,18 491,06 2 ЭМ 3 971,59 1 668,07 3 в т.ч. ОТм 463,99 194,88 4 М 70,79 29,73 ЗТ чел.-ч 139,52 58,5984 ЗТм чел.-ч 34,39 14,4438 Итого по расценке 5 211,56 2 188,86 ФОТ 685,94 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 1 015,19 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 919,16 Всего по позиции 4 123,21 6 Коммерческое предложение Плиты Дорожные 6х2х0,14м шт 25 1 25 30 617,82 50 624,70 (Материалы для строительных работ) Цена=36741,38/1,2 Всего по позиции 50 624,70 Итоги по смете: Итого прямые затраты (справочно) 59 117,75 в том числе: Оплата труда рабочих 649,45 Эксплуатация машин 3 226,68 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 324,58 Материалы 55 241,62 ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 Строительные работы 61 864,51 в том числе: оплата труда 649,45 эксплуатация машин и механизмов 3 226,68 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 324,58 материалы 55 241,62 накладные расходы 1 441,56 сметная прибыль 1 305,20 Итого ФОТ (справочно) 974,03 Итого накладные расходы (справочно) 1 441,56 Итого сметная прибыль (справочно) 1 305,20 НДС 20% 12 372,90 ВСЕГО по смете 74 237,41