## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: DJKiSK@ugorsk.ru

Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме № 0187300005819000020 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска вносит изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме и документацию об аукционе   № 0187300005819000020 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: "Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в городе Югорске" 3,4,5 этап.

- Изменения в извещение о проведении аукциона в электронной форме № 0187300005819000020:

  - В пункте 21 слова: « «21» марта 2019 года» заменить словами « «01» апреля 2019 года» ».

  - В пункте 23 слова: « «22» марта 2019 года»  заменить словами « «02» апреля 2019 года» ».

  - В пункте 24 слова: « «25» марта 2019 года» заменить словами « «05» апреля 2019 года» ».

- Изменения в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме» документации об аукционе № 0187300005819000020:

  - Пункт 22 слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «19» марта 2019 года» » заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «30» марта 2019 года».

  - Пункт 23 слова: « «21» марта 2019 года» заменить словами «01» апреля 2019 года» ».

  - Пункт 24 слова: « «22» марта 2019 года»  заменить словами «02» апреля 2019 года» ».

  - Пункт 25 слова:  « «25» марта 2019 года» заменить словами «05» апреля 2019 года» ».

- Изменения в часть II. «Техническое задание» документации об аукционе № 0187300005819000020:

  - Сметная документация  (Приложение №1 к техническому заданию) читать в новой редакции предоставляется отдельным файлом в формате Excel  и является неотъемлемой частью документации об аукционе;

  - Характеристика используемых товаров читать в новой редакции (Приложение к извещению о внесении изменений).

Заместитель главы города -

директор ДЖКиСК                                                                                                       В.К. Бандурин

Исполнитель: специалист 1 категории ОЭС ДЖКиСК

Сметанина Екатерина Николаевна,

Телефон: 8 (34675) 7-43-03

Приложение

к извещению о внесении изменений

Характеристика используемых товаров

| № | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба канализационная | Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; диаметр – 160 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 4 мм и не более 4,6 мм, срок службы – не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32413-2013. |
| 2 | Труба канализационная | Труба канализационная с техническими характеристиками: материал - непластифицированный поливинилхлорид; диаметр 200 мм (неизменяемое значение); толщина стенки не менее 4,9 мм и не более 5,6 мм, срок службы не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32413-2013. |
| 3 | Труба канализационная | Труба канализационная с техническими характеристиками: материал – непластифицированный поливинилхлорид; диаметр 250 мм (неизменяемое значение), толщина стенки не менее 6,2 мм и не более 7,1 мм, срок службы не менее 50 лет. Номинальная кольцевая жесткость - SN4 (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 32413-2013. |
| 4 | Люк чугунный | Люк чугунный легкий с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 20 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 3634-99 |
| 5 | Люк чугунный | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 3634-99 |
| 6 | Бетон | Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015. Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В25. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. |
| 7 | Доски обрезные | Доски обрезные хвойных пород длиной в диапазоне от 4 м до 6,5 м, шириной в диапазоне от 75 мм до 150 мм, толщиной в диапазоне от 32 мм от 40 мм, не ниже II сорта В соответствии с ГОСТ 8486-86 |
| 8 | Бруски обрезные | Бруски обрезные хвойных пород длиной в диапазоне от 2 м до 6,5 м, толщиной в диапазоне от 40 мм до 60 мм, не ниже II сорта В соответствии с ГОСТ 8486-86 |
| 9 | Сетка сварная | Сетка сварная из арматурной проволоки с характеристиками: вид сетки – легкие, диаметр стержней 5,0 мм, без покрытия, расстояние между стержнями 100х100 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 23279-2012 |
| 10 | Песок | Песок для строительных работ, мелкий, с характеристиками: Модуль крупности Мк в диапазоне свыше 1,5 до 2,0. Соответствует ГОСТ 8736-2014 |
| 11 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ с характеристиками: фракция диапазон свыше 10мм до 20мм. Содержание зерен слабых пород по массе не более 10% (неизменяемое значение). Содержание глины в комках по массе не более 0,25 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8267-93 |
| 12 | Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция с характеристиками: В комплект входит: 1. Насос погружной SEG 40.12.2.1.502 или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 7,2 м3/час, требуемый напор 10,2 м., номинальная мощность 1,2 кВт, 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1400 мм, высота 4500 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,4 м, высотой подземной части 4,5 м. Полной высотой 4,7 м. Подводящий коллектор DN160- 1 шт., отметка от поверхности земли - 3,2 м, Напорный коллектор DN 65- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) – 1 шт, Крышка из аллюминия с утеплением на газовых стойках – 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика – 1 шт, Напорный трубопровод DN50/65 из нержавеющей стали со свободными фланцами из силумина – 4/2 комплекта, Стационарная лестница из нержавеющей стали – 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN160 – 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN65 – 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика – 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 – 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня – 1 шт, Задвижка DN 50 – 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 50 – 2 шт,, Система автоматической трубной муфты с верхним держателем направляющих труб – 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м. – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. В соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Значения всех показателей являются неизменными). |
| 13 | Канализационная насосная станция | Канализационная насосная станция с характеристиками: В комплект входит: 1. Насос погружной SLV 65.80.40.2.51D или эквивалент с характеристиками: расчетный расход 22,0 м3/час, требуемый напор при нормальном режиме от 10,5 м до 11,5 м, требуемый напор при аварии на трассе №3 от 17,2 м до 18,0 м; 1-рабочий, 1- резервный, длина кабеля 10 м. 2. Резервуар с характеристиками: диаметр 1600 мм, высота 6000 мм из стеклопластика. Корпус КНС из стеклопластика диаметр 1,6 м, высотой подземной части 6,0 м. Полной высотой 6,2 м. Подводящий коллектор DN250- 1 шт., отметка от поверхности земли - 4,5 м, Напорный коллектор DN 90- 2 шт. Утепление верхней части КНС (2500 мм) Крышка из аллюминия с утеплением на газовых стойках - 1 шт, Решетка безопасности из стеклопластика - 1 шт, Напорный трубопровод из нержавеющей стали DN 90 со свободными фланцами из силумина - 2 шт, Стационарная лестница из нержавеющей стали - 1 шт, Входной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 250 - 1 шт, Выходной коллектор со свободными фланцами из силумина DN 90 - 2 шт, Площадка обслуживания запорной арматуры из стеклопластика - 1 шт, Система естественной вентиляции ПНД 110 - 1 шт, Стойка монтажная из нержавеющей стали для крепления поплавковых датчиков уровня - 1 шт, Задвижка DN 80 - 3 шт, Обратный шаровой клапан DN 80 - 2 шт. 3. Шкаф управления двумя насосами: два ввода питания, автоматический ввод резерва, прямой пуск, внутреннее исполнение. Модуль связи GSM/ GPRS/SMS для передачи сообщения об аварии. 4. Поплавковые регуляторы уровня MS1, длина кабеля 10 м – 4 шт. 5. Модульный павильон для размещения КНС Модульный павильон для размещения над КНС размером: 3200х3200мм, состоит из: Проем для КНС – 1 шт., Подвесная балка с ручным тельфером г/п 0,5 т – 1 шт. Модульный павильон должен быть укомплектован: умывальником – 1 шт., осветительными приборами - 2 светильника, электро/отопительными приборами 2 кВт – 2 шт, шкафом распределительным – 1 шт. и иметь входной проем – 1 шт. В соответствии со СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» (Значения всех показателей являются неизменными). |
| 14 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр 180 мм, толщина стенки 5 мм. (неизменяемое значение). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 15 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр 244,5 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 16 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемое значение). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 17 | Стальная электросварная труба | Стальная электросварная труба с характеристиками: наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм (неизменяемые значения). Труба имеет изоляцию «весьма усиленная» (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 10704 -91 |
| 18 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – 1500 мм, высота 100 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 19 | Плита днища | Плита днища с техническими характеристиками: диаметр изделия – 2000 мм, высота 100 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 20 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм. Высота – 590 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 21 | Кольцо стеновое | Кольцо стеновое цилиндрическое с техническими характеристиками: диаметр внешний – не менее 1160 мм и не более 1200 мм. Высота – 890 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 22 | Кольцо опорное | Кольцо опорное канализационное с характеристиками: диаметр внешний - 840 мм, высота - 70 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 23 | Маты прошивные | Маты прошивные из минеральной ваты с техническими характеристиками: размеры (длина*ширина*толщина): не менее 1500*600*50мм и не более 2000*1000*60мм. Плотность, кг/м3 – диапазон свыше 100 до 125. Сжимаемость – не более 20%, упругость – не менее 90%, влажность - не более 1 % по массе (неизменяемые значения), группа горючести – негорючие (НГ) (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 21880-2011 |
| 24 | Плита перекрытия | Плита перекрытия с характеристиками: железобетонная плита перекрытия с круглым отверстием под люк; наружный диаметр плиты – 1160 мм, диаметр отверстия под люк– 700 мм, толщина плиты – 150 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 8020-2016 |
| 25 | Труба | Труба полиэтиленовая напорная с техническими характеристиками: тип устройства – напорная; тип – труба питьевая, материал – полиэтилен, номинальный наружный диаметр – 90 мм, толщина стенки 5,4 мм. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не должны быть пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. |
| 26 | Отводы | Отводы с техническими характеристиками: отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град., радиус кривизны R=1,5 Ду, номинальное (условное) давление (Ру) до 16 МПа (160 кгс/см2) (неизменяемые значения). диаметр условного прохода 40 мм или 50 мм, наружным диаметром 45 мм или 57 мм, толщиной стенки 4 мм или 5 мм. В соответствии с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 27 | Отводы | Отводы с техническими характеристиками: отводы крутоизогнутые бесшовные приварные 90 град., радиус кривизны R=1,5 Ду, номинальное (условное) давление (Ру) до 16 МПа (160 кгс/см2) (неизменяемые значения). диаметр условного прохода 32 мм или 40 мм, наружным диаметром 38 мм или 45 мм, толщиной стенки 3,5 мм или 4 мм. В соответствии с ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) |
| 28 | Фланцы стальные | Фланцы стальные плоские приварные из стали, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение). Диаметр не менее 32 мм и не более 40 мм. В соответствии с ГОСТ 33259-2015 |
| 29 | Горячекатаная арматурная сталь | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-400 с формой профиля 1 ф (неизменяемое значение), диаметром стержня от 20 мм до 22 мм. В соответствии с ГОСТ 34028-2016 |
| 30 | Кабель силовой | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с техническими характеристиками: кабель состоит из алюминиевой токопроводящей жилы, изоляция из поливинилхлоридного пластиката, броня из двух стальных лент, без подушки, защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката. Число жил – 4, сечением 16 мм2 (неизменяемые значения), номинальное переменное напряжение 1,0 кВ (неизменяемые значения). Срок службы кабелей – не менее 30 лет. В соответствии с ГОСТ 16442-80 |

*нестандартные показатели не используются