| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |
| --- |
|  | Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства |  |  |
|  | Категории | Цены / поставщики | Средняя | Начальная |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | цена | цена |  |
|  | Наименование услуг ОКДП 9314120 | Площадь обслуживания: 1047 кв.м. Режим работ работников 800-1700 часов. Круглосуточное дежурство аварийной бригады на специализированном автомобиле с оборудованием в случае возникновения аварийных ситуаций. Характеристика услуг: Техническое обслуживание здания должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности и исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие газоэлектросварщика и сварочного оборудования для устранения аварийных ситуаций и наличие спецтранспорта. Работы сантехнические: а) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура: проверка состояния выпусков до 1-го колодца; проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; проверка плотности крышек, арматуры. б) Внутренние тепловые сети: наружный осмотр трубопроводов для выявления не плотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; регулировка отопительной системы. в) Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: наружный осмотр систем отопления; регулировка трехходовых кранов; набивка сальников; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление расшатавшихся трубопроводов; контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей; г) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная: наружный осмотр трубопроводов для выявления не плотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; смена деталей запорной арматуры, маховичков; перебивка сальников; устранение засоров канализационных сетей. д) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: смена прокладок в водопроводных кранах; уплотнение сгонов; устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; регулировка смывных бачков; крепление санитарно-технических приборов; прочистка сифонов; набивка сальников; смена арматуры в смывных бачках; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов; проверка плотности и заделка раструбов. замена приборов учета холодной, горячей воды. е) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); проверка на нагрев отопительных приборов; набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; прочистка и промывка радиаторов. ж) Аварийные работы: устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов; устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; устранять засоры системы канализации. з) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях. Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления. к) Прочие работы: Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования. Промывка системы центрального отопления. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте; Обслуживание к/колодцев находящихся на территории МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорск» по ул.Железнодорожная, 43 до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данному объекту по ул. Железнодорожная 43, до 1 к/колодца связанным с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения. Ведение журналов ППО и ППР |  |  |
|  | Количество кв/м | 1047 | Х |  |
|  | Период (мес.) | 12 | Х |  |
|  | Услуги | ООО "Югорскэнергогаз" | ООО «ЖЭУ» | ОАО «РСУ» | Х |  |
|  | Цена за кв/м | 17,58 | 6,10 | 13,82 | 12,50 |  |
|  |  | 220 875,12 | 76 640,4 | 173 634,48 | 157 050 |  |
|  | № поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (тел/факс, адрес электронной почты или адрес) или наименование источника информации |  |
|  | 1 | ООО "Югорскэнергогаз" | г. Югорск, ул. Геологов, 15 (34675)23470 Коммерческое предложение от 20.11.2013г. |  |
|  | 2 | ООО «Жилищное эксплуатационное управление» | г. Советский, ул. Кирова, 8 (34675)33440 Коммерческое предложение от 15.11.2013г. |  |
|  | 3 | ОАО «РСУ» | г. Югорск, ул. Промышленная д.3 3 (34675)2-73-41 Коммерческое предложение от 28.10.2013г. |  |
| Максимальная цена договора: 157 050 (сто пятьдесят семь тысяч пятьдесят ) рублей 00 копеек. Директор школы И.А.Ефремова |  |  |  |