Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству тротуара из плит 3*2 по ул. Заводская (от магазина «Хлебный мир» до ул. Студенческая) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Заводская (от магазина «Хлебный мир» до ул. Студенческая).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01 сентября 2020 года;

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

При производстве  работ руководствоваться требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование материала | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита | Плита железобетонная прямоугольная тротуарная. Грани плит горизонтальные и вертикальные должны быть взаимно перпендикулярны. Размеры: длина 3000 мм ширина 2000 мм высота 140 мм (неизменяемые значения). В соответствии с ГОСТ 17608-2017 |
| 2 | Бетон | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно (значение неизменяемое) на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях. В соответствии с ГОСТ 26633-2015 |