Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по текущему ремонту  автомобильной дороги по улице Арантурская (от улицы Южная в  сторону микрорайона Зеленая зона) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская (участок от ул. Южная в  сторону микрорайона Зеленая зона)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.10.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийные сроки устанавливаются:

- для нижнего слоя дорожного покрытия - 5 (пять) лет;

- для верхнего слоя дорожного покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при ремонте дорожной одежды  4 (четыре) года;

- для дорожной постоянной горизонтальной разметки 3 месяца с даты оформления документа о приемке сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта). В случае досрочного расторжения контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством Российской Федерации контракт признается расторгнутым.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 («Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 февраля 2018 г. N 81-ст).

При производстве  работ руководствоваться требованиям Методического пособия по проведению проверки знаний требований охраны труда руководящих работников и специалистов строительных организаций МДС 12-26.2006.

Работы должны быть выполнены согласно норм ГОСТа Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», и следующих требований: СП 34.13330.2021, СНиП 2.05.02-85*  «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с изменением № 1); ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»,  ГОСТа Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 мая 2020 г. N 191-ст).

При выполнении работ в обязательном порядке выполнять следующие требования:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- недопущение дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими причинами которых явились неудовлетворительные дорожные условия;

- обеспечение бесперебойного, безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам в течение срока действия настоящего контракта.

При производстве работ должны соблюдаться требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Подрядчик согласовывает схему ограждения мест производства работ и несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик перед началом работ должен представить Заказчику следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по использованию и эксплуатации оборудования на русском языке и другие документы, удостоверяющие их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 |
| --- |
| Выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги по улице Арантурская (от улицы Южная в сторону микрорайона Зеленая зона) в городе Югорске |
| (наименование работ и затрат) |
| Составлен | базисно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Перекресток |
| 1 | ФЕРр68-12-7 Применительно | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм (до 40мм) | 1000 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 56,16 |  | 1,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 754,78 |  | 112,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 250,76 |  | 7,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 7,2 |  | 0,216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,7 |  | 0,561 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 810,94 |  | 114,32 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,20 |  |  |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  | 9,48 |  |  |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  | 4,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,77 |  |  |
| 2 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,334 | 1 | 0,334 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=668*0,5/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 49,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 1,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 534,68 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,144288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 584,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,56 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,31 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 2,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 588,79 |  |  |
| 3 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,588 | 1 | 0,588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(588*0,04*2,5) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 149,93 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 3 906,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 200,88 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 123,62 |  | 72,69 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 15,360912 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 15,1704 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 4 129,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 350,81 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 519,20 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 470,09 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 118,74 |  |  |
| 4 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 Применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн) | т | 58,8 | 1 | 58,8 | 491,01 |  | 28 871,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=588*0,04*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 871,39 |  |  |
| 5 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,1764 | 1 | 0,1764 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=588*0,3/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 26,25 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 0,83 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 282,39 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,0762048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 308,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,23 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 310,98 |  |  |
| 6 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,668 | 1 | 0,668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=668 / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 146,15 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 5 995,19 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 187,94 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 584,35 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 16,721376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 15,11016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 6 725,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 334,09 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 494,45 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 447,68 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 667,82 |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,668 | 1 | 0,668 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=668 / 1000 |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 5,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 408,64 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 9,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 3,93 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 0,56112 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 0,753504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 417,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,81 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 21,92 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 19,85 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 459,61 |  |  |
| 8 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 83,5 | 1 | 83,5 | 760,85 |  | 63 530,98 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=668*0,05*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63 530,98 |  |  |
| 9 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 | 0,054 | 1 | 0,054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54 / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 258,99 | 1,2 | 16,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 682,15 | 1,2 | 238,60 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,65 | 1,2 | 17,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48,80 |  | 2,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,7 | 1,2 | 2,05416 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,21 | 1,2 | 1,504008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 258,02 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33,86 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 50,11 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 45,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 353,50 |  |  |
| 10 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 5,4 | 1 | 5,4 | 183,26 |  | 989,60 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=54*0,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 989,60 |  |  |
| Разметка |
| 11 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,048 | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 1,62 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 10,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 1,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 1,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 0,210816 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 0,117504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 13,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 4,57 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 4,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,12 |  |  |
| 12 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,002016 | 1 | 0,002016 | 28 911,65 |  | 58,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=2,016/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,29 |  |  |
| Разметка 1.14.1 "Пешеходный переход" |
| 13 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Пешеходный переход" ) | 10 м2 | 10,88 | 1 | 10,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=108,8 / 10 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 579,69 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 1 945,34 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 411,39 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 43,85 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 66,32448 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 30,55104 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 2 568,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 991,08 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1 466,80 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1 328,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 363,73 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 0,03808 | 1 | 0,03808 | 30 571,12 |  | 1 164,15 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 164,15 |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.5.01.01-0003 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 0,03808 | 1 | 0,03808 | 34 591,03 |  | 1 317,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 317,23 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Перекресток : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 111 052,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 901,12 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 12 693,43 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 838,21 |  |  |
|  |  | Материалы | 97 457,73 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 115 945,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 901,12 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 12 693,43 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 838,21 |  |  |
|  |  | материалы | 97 457,73 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 570,07 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 2 323,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 739,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 2 570,07 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 323,35 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Перекресток | 115 945,70 |  |  |
| Раздел 2. Автомобильная дорога шириной 8м |
| 16 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,528 | 1 | 0,528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1056*0,5/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 78,58 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 2,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 845,24 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,228096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 923,82 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 3,66 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 3,31 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 930,79 |  |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 1,056 | 1 | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1056*0,04*2,5) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 269,25 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 7 016,35 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 360,76 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 123,62 |  | 130,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 27,586944 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 27,2448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 7 416,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 630,01 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 932,41 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 844,21 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 192,76 |  |  |
| 18 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 Применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн) | т | 105,6 | 1 | 105,6 | 491,01 |  | 51 850,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=1056*0,04*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51 850,66 |  |  |
| 19 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,3168 | 1 | 0,3168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1056*0,3/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 47,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 1,48 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 507,14 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,1368576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 554,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,48 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,19 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 1,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 558,46 |  |  |
| 20 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 1,056 | 1 | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1056 / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 231,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 9 477,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 297,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 923,77 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 26,433792 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 23,88672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 10 632,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 528,15 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 781,66 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 707,72 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 121,62 |  |  |
| 21 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,056 | 1 | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1056 / 1000 |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 8,34 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 645,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 15,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 6,21 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 0,88704 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 1,191168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 660,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 34,66 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 31,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 726,58 |  |  |
| 22 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 132 | 1 | 132 | 760,85 |  | 100 432,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=1056*0,05*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 100 432,20 |  |  |
| 23 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 | 0,264 | 1 | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=264 / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 258,99 | 1,2 | 82,05 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 682,15 | 1,2 | 1 166,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,65 | 1,2 | 83,52 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48,80 |  | 12,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,7 | 1,2 | 10,04256 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,21 | 1,2 | 7,352928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 1 261,44 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 165,57 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 245,04 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 221,86 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 728,34 |  |  |
| 24 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 26,4 | 1 | 26,4 | 183,26 |  | 4 838,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=264*0,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 838,06 |  |  |
| Разметка |
| 25 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,264 | 1 | 0,264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=264/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 8,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 56,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 8,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 8,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 1,159488 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 0,646272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 73,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,02 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 25,19 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 22,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 121,76 |  |  |
| 26 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,011088 | 1 | 0,011088 | 28 911,65 |  | 320,57 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,088/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 320,57 |  |  |
| 27 | ФЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 0,132 | 1 | 0,132 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=132/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 4,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 28,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 4,05 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 4,29 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 0,579744 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 0,323136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 36,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,50 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 12,58 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 11,39 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60,84 |  |  |
| 28 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,001386 | 1 | 0,001386 | 28 911,65 |  | 40,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=1,386/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40,07 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Автомобильная дорога шириной 8м : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 179 040,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 604,04 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 18 516,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 772,58 |  |  |
|  |  | Материалы | 159 920,22 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 182 922,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 604,04 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 18 516,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 772,58 |  |  |
|  |  | материалы | 159 920,22 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 037,39 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 1 844,66 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 376,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 2 037,39 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 1 844,66 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Автомобильная дорога шириной 8м | 182 922,71 |  |  |
| Раздел 3. Автомобильная дорога шириной 7м |
| Расширение дороги на 1м |
| 29 | ФЕР01-01-030-05 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,112175 | 1 | 0,112175 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1*0,25) / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 434,89 |  | 48,78 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 74,25 |  | 8,33 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 5,5 |  | 0,6169625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 434,89 |  | 48,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,33 |  |  |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 7,75 |  |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60,36 |  |  |
| 30 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 | 0,4487 | 1 | 0,4487 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1) / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 269,61 | 1,2 | 145,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 442,38 | 1,2 | 4 007,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 429,14 | 1,2 | 231,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 22 322,55 |  | 10 016,13 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 33 | 1,2 | 17,76852 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 37,37 | 1,2 | 20,1215028 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 30 034,54 |  | 14 168,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 376,24 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 556,84 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 504,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 229,58 |  |  |
| 31 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 | 0,4487 | 1 | 0,4487 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1) / 1000 |
|  |  | толщина 25см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 468,89 | 12 | 2 524,69 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 27,84 | 12 | 149,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 297,80 | 10 | 5 823,23 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 12 | 13,514844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 766,69 |  | 8 347,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 149,90 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 221,85 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 200,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 770,64 |  |  |
| 32 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,4487 | 1 | 0,4487 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1) / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 98,17 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 4 027,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 126,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 392,51 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 11,2318584 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 10,149594 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 4 517,69 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 224,41 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 332,13 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 300,71 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 150,53 |  |  |
| 33 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,4487 | 1 | 0,4487 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1) / 1000 |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 3,54 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 274,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 6,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 2,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 0,376908 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 0,5061336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 280,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,95 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 14,73 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 13,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 308,73 |  |  |
| 34 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 56,0875 | 1 | 56,0875 | 760,85 |  | 42 674,17 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=448,7*1*0,05*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 42 674,17 |  |  |
| Устройство основного полотна |
| 35 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 1,3461 | 1 | 1,3461 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=448,7*6*0,5/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 200,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 6,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 2 154,88 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,5815152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 2 355,21 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 9,32 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 8,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 372,97 |  |  |
| 36 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 2,6922 | 1 | 2,6922 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*6*0,04*2,5) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 212,48 | 1,2 | 686,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 536,89 | 1,2 | 17 887,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 284,69 | 1,2 | 919,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 123,62 |  | 332,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,77 | 1,2 | 70,3310328 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 21,5 | 1,2 | 69,45876 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 872,99 |  | 18 906,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 606,18 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 377,15 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 152,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 436,39 |  |  |
| 37 | ФССЦ-04.2.01.01-0039 Применительно | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I (Асфальтобетонная смесь типа А32Нн) | т | 269,22 | 1 | 269,22 | 491,01 |  | 132 189,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=448,7*6*0,04*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 132 189,71 |  |  |
| 38 | ФЕР27-06-035-01 | Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора | т | 0,94227 | 1 | 0,94227 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=448,7*7*0,3/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 124,02 | 1,2 | 140,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,90 | 1,2 | 4,41 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 600,83 |  | 1 508,41 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,36 | 1,2 | 0,4070606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 724,85 |  | 1 648,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,41 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,53 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 5,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 661,08 |  |  |
| 39 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 3,1409 | 1 | 3,1409 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*7) / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 | 1,2 | 687,18 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 | 1,2 | 28 189,06 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 | 1,2 | 883,70 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 2 747,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 | 1,2 | 78,6230088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 | 1,2 | 71,047158 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 536,13 |  | 31 623,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1 570,88 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 2 324,90 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 2 104,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 053,72 |  |  |
| 40 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 3,1409 | 1 | 3,1409 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*7) / 1000 |
|  |  | толщина 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2,4 | 24,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2,4 | 1 921,40 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2,4 | 44,85 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 18,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2,4 | 2,638356 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2,4 | 3,5429352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 261,12 |  | 1 964,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 69,65 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 103,08 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 93,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 161,08 |  |  |
| 41 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 392,6125 | 1 | 392,6125 | 760,85 |  | 298 719,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=448,7*7*0,05*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 298 719,22 |  |  |
| 42 | ФЕР27-08-001-11 | Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см | 1000 м2 | 0,8974 | 1 | 0,8974 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(448,7*1*2) / 1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 258,99 | 1,2 | 278,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 682,15 | 1,2 | 3 965,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,65 | 1,2 | 283,92 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 48,80 |  | 43,79 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 31,7 | 1,2 | 34,137096 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,21 | 1,2 | 24,9943848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 989,94 |  | 4 287,92 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 562,82 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 832,97 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 754,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 875,07 |  |  |
| 43 | ФССЦ-02.2.04.04-0127 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 89,74 | 1 | 89,74 | 183,26 |  | 16 445,75 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=448,7*1*2*0,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 445,75 |  |  |
| Разметка |
| 44 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0,8974 | 1 | 0,8974 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=448,7*2/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 30,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 191,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 27,56 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 29,18 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 3,9413808 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 2,1968352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 250,68 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,83 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 85,59 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 77,49 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 413,76 |  |  |
| 45 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,0376908 | 1 | 0,0376908 | 28 911,65 |  | 1 089,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=37,6908/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 089,70 |  |  |
| 46 | ФЕР27-09-016-05 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:3 | км | 0,4487 | 1 | 0,4487 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=448,7/1000 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 | 1,2 | 15,14 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 | 1,2 | 95,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 | 1,2 | 13,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 14,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 | 1,2 | 1,9706904 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 | 1,2 | 1,0984176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 125,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,92 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,80 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 38,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 206,90 |  |  |
| 47 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т | 0,0047114 | 1 | 0,0047114 | 28 911,65 |  | 136,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=4,71135/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 136,21 |  |  |
| Устройство ИДН |
| 48 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (Устройство ИДН (волнообразный) из асфальтобетонной смеси вручную) | 100 т | 0,03675 | 1 | 0,03675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7*3*0,07*2,5) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 598,75 | 1,2 | 26,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 860,61 | 1,2 | 258,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 286,33 | 1,2 | 12,63 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 124,16 |  | 4,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 62,24 | 1,2 | 2,744784 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 22,46 | 1,2 | 0,990486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 583,52 |  | 289,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,03 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 57,76 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 52,30 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 399,47 |  |  |
| 49 | ФССЦ-04.2.01.01-0011 Применительно | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой комплексный модификатор асфальтобетона (Асфальтобетонная смесь типа А16Вн) | т | 3,675 | 1 | 3,675 | 760,85 |  | 2 796,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=7*3*0,07*2,5 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 796,12 |  |  |
| Разметка "Искусственная неровность" |
| 50 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Нанесение разметки "Искуственная неровность" ) | 10 м2 | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,6 / 10 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 | 1,2 | 29,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 | 1,2 | 100,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 | 1,2 | 21,17 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 2,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 | 1,2 | 3,41376 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 | 1,2 | 1,57248 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 132,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 51,01 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 75,49 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 68,35 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 276,07 |  |  |
| 51 | ФССЦ-01.5.01.01-0002 | Краска разметочная дорожная: АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов) | т | 0,00392 | 1 | 0,00392 | 30 571,12 |  | 119,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 119,84 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Автомобильная дорога шириной 7м : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 583 119,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 2 025,86 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 63 831,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 2 740,00 |  |  |
|  |  | Материалы | 517 261,78 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 596 547,07 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 2 025,86 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 63 831,63 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 2 740,00 |  |  |
|  |  | материалы | 517 261,78 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 7 048,89 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 6 378,91 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 4 765,86 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 7 048,89 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 6 378,91 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Автомобильная дорога шириной 7м | 596 547,07 |  |  |
| Раздел 4. Замена ж/бетонных плит |
| 52 | ФЕР27-12-010-04 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*10) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 315,26 | 1,2 | 63,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 731,49 | 1,2 | 550,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 372,49 | 1,2 | 75,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 38,26 | 1,2 | 7,713216 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 29,58 | 1,2 | 5,963328 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 046,75 |  | 614,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 138,65 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 205,20 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 185,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 005,22 |  |  |
| 53 | ФССЦпг-03-01-01-013 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 13 км | 1 т груза | 42 | 1 | 42 | 13,48 |  | 566,16 |  |  |
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) |
|  |  | Объем=4,2*10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 566,16 |  |  |
| 54 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*0,1) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 920,40 |  | 110,45 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 118 |  | 14,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 920,40 |  | 110,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 110,45 |  |  |
|  | Пр/812-001.2-3 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 99,41 |  |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 44,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 254,04 |  |  |
| 55 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(120*0,1) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 173,23 | 1,2 | 24,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 5 268,76 | 1,2 | 758,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 267,67 | 1,2 | 38,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 17,08 |  | 2,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 21,6 | 1,2 | 3,1104 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,6 | 1,2 | 2,9664 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 459,07 |  | 785,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 63,49 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 93,97 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 85,08 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 964,75 |  |  |
| 56 | ФССЦ-02.2.05.04-1577 | Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 | м3 | 12 | 1 | 12 | 155,94 |  | 1 871,28 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=120*0,1 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 871,28 |  |  |
| 57 | ФЕР27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 | 0,168 | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*10) / 100 |
|  | Прил.27.3 п.3.1 | Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 169,18 | 1,2 | 235,71 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 3 971,59 | 1,2 | 800,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 463,99 | 1,2 | 93,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 70,79 |  | 11,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 139,52 | 1,2 | 28,127232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 34,39 | 1,2 | 6,933024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 211,56 |  | 1 048,27 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 329,25 |  |  |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 487,29 |  |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 441,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 976,76 |  |  |
| 58 | ФССЦ-05.1.08.06-0071 | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог | м3 | 16,8 | 1 | 16,8 | 964,00 |  | 16 195,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=6*2*0,14*10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16 195,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Замена ж/бетонных плит : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 21 191,29 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 434,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 110,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 207,17 |  |  |
|  |  | Материалы | 18 080,42 |  |  |
|  |  | Перевозка | 566,16 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 22 833,41 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 22 267,25 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 434,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 2 110,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 207,17 |  |  |
|  |  | материалы | 18 080,42 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 885,87 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 756,25 |  |  |
|  |  | Перевозка | 566,16 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 641,84 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 885,87 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 756,25 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Замена ж/бетонных плит | 22 833,41 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 894 403,50 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 3 965,69 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 97 151,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 4 557,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 792 720,15 |  |  |
|  |  | Перевозка | 566,16 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 918 248,89 |  |  |
|  | ФЕР, 3 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 24.07.2023г. №44208-АЛ/09 прил.4 | Строительные работы | 917 682,73 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 3 965,69 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 97 151,50 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 4 557,96 |  |  |
|  |  | материалы | 792 720,15 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 12 542,22 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 11 303,17 |  |  |
|  |  | Перевозка | 566,16 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 8 523,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 12 542,22 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 11 303,17 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 918 248,89 |  |  |