Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, квартал улиц Менделеева-Березовая-Сахарова-Студенческая.

Срок выполнения работ:

-  начало: с 01.01.2024;

- окончание: 01.10. 2026, в том числе по этапам:

1 этап – с 01.01.2024 до 01.10.2024;

Срок исполнения контракта: с 01.01.2024  по 08.11.2024

2 этап – с 01.01.2025 до 01.10.2026.

Срок исполнения контракта: с 01.01.2025 по 09.11.2026

Стоимость работ включает в себя: все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту, включая НДС либо без НДС.

Объем выполняемых работ:

Наименования, количество и объемы выполняемых работ установлены в проектной документации и локальных сметных расчетах, являющейся неотъемлемой частью Технического задания.

Проектно-сметная документация (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельными файлами в формате PDF и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Подрядчик обязан в процессе производства работ фиксировать каждый этап выполнения работ путем фото и видеофиксации.

Подрядчик обязан изготовить и разместить информационный щит (паспорт объекта) с указанием: наименование объекта, наименование заказчика, наименование проектной организации, наименование генпдрядчика, ФИО ответственного исполнителя, сроки выполнения работ.

При указании в техническом задании и локальных сметных расчетах размещенных в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме, товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование и изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся слова «или эквивалент».

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания документации об аукционе, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцати шести) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые ранее не использовавшиеся современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должно быть указано: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование и марка материала; номер партии и дата изготовления; обозначение стандарта; результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов.

Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи объекта в эксплуатацию.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фасадная плитка | Фасадная плитка марка HAUBERK форма плитки «Английский кирпич» с характеристиками: облицовочный материал, изготовленный из биостойкого стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из цветного натурального базальта. Материал основы-стеклохолст. Теплостойкость должна быть 110 С0 |
| 2 | Террасная доска | Террасная доска цвет «Grigio» внешние размеры 140x20 мм, тиснение под дерево и узкий вельвет |
| 3 |  | Модульное санитарное здание с характеристиками: тип: сетевой, универсальный Кол-во мест: 6 (3 стандартные туалетных кабины и 1 кабина для МГН с унитазами компакт, 2 писсуара и 3 раковины). Габариты: Длина: 7850 мм Ширина: 2400 мм Высота: 2600 мм Планировка: женское отделение с 2 туалетными кабинами и 1 раковиной; мужское отделения с 1 туалетной кабиной, 1 раковиной и 2-мя писсуарами; туалетная кабина для МГН (инвалидов) с 1 унитазом и 1 раковиной; технологическое помещение, возможно использование в качестве кассы. Конструкция: Каркас модуля: металлический, сварной из специальных холоднодеформированных элементов. Стеновые панели сэндвич-панель трехслойная, толщ. 100мм с наполнителем из пенопропилена. Внешняя отделка: террасная доска (вид, профиль и цвет по согласованию с Заказчиком). Перегородки из ЛДСП влагостойкого с обрамлением алюминиевыми элементами. Кровля плоская, покрыта оцинкованным стальным листом Н-60 толщиной 0,5 мм. Дно контейнера – подшито оцинкованным листом. Напольное покрытие – коммерческий линолеум. Потолок облицовывается ПВХ панелями. Окна металлопластиковые откидные с матовым стеклом. Входные двери – металлические, с доводчиками и замками. Электропроводка выполнена в ПВХ каналах. Розетки модуля со степенью защиты IP 54. Отопление модуля посредством электрообогревателей с терморегулятором и защитой от перегрева. Водоснабжение: разводка полипропиленовыми трубами диаметром 25 мм, водоотведение из труб ПВХ диаметром 110 мм. Комплектация: Дверь металлическая с доводчиком- 3 шт. 2. Дверь металлическая - 1 шт. 3. Окно сантехническое из ПВХ с матовым стеклом- 3 шт. 4. Унитаз компакт из нержавеющей стали - 4 шт. 5. Писсуар из нержавеющей стали - 2 шт. 6. Крючок настенный – 7 шт. 7. Раковина из санфаянса - 2 шт. 8. Раковина настенная из нержавеющей стали для кабины МГН - 1 шт. 9. Электросушилки для рук – 3 шт. 10. Ерш для туалета – 4 шт. 11. Пеленальный столик – 1 шт. 12. Диспенсер для жидкого мыла - 3 шт. 13. Зеркало 3 шт. 14. Светильник светодиодный внутреннего освещения IP54 -4 шт. 15. Светильник наружного освещения IP54 - 3 шт. 16. Вентилятор вытяжной - 3 шт. 17. Тревожная кнопка с уличной свето-звуковой сигнализацией – 1 шт. 18. Конвектор электрический 1,0 кВт -4 шт. 19. Электрический накопит. водонагреватель 15 л., 1,5 кВт - 1 шт. 20. Комплект перегородок кабинок с дверьми – 3 комп. 21. Электрощит - 1 шт. 22. Пандус к кабине для МГН с поручнями - 1 шт. 23. Комплект оборудования для МГН: D образный поручень дверной – 1 шт. настенный поручень для раковины – 2 шт. Г образный поручень – 1 шт. Подъемный поручень – 1 шт. |
| 4 | Тротуарная плитка брусчатка | Тротуарная плитка форма "Старый город", технология окрашивания ColorMix гладкий, цвет клинкер, толщина плитки 60 мм. Набор камней среднего формата трех размеров |
| 5 | Уличная урна | Уличная урна для мусора Каркас: Сталь. Покрытие порошковое полимерной краской. Длина:320 мм Ширина: 420 мм Высота 680 мм |
| 6 | Скамья | Скамейка стальная «Афина УНИ» с характеристиками: Длина: 1800 мм Ширина: 660 мм Высота: 760 мм Ширина сиденья: 430 мм Высота от пола: 390 мм |
| 7 | Комплект садовой мебели | Комплект садовой мебели Комплектация: Скамейка кованая шириной 1,5 метра - 2 шт. Стол кованный шириной 1,5 метра - 1 шт. Материалы: Опоры: сталь с коваными элементами. Покрыты порошковой полимерной краской. Стандартный цвет - черный. Столешница, сиденье и спинка: Брус из хвойных пород древесины - сосна/ель. Покрытие - атмосферостойкая лессирующая акриловая пропитка с лаком. Фурнитура: Оцинкованная. Стандартный цвет - серебристый. |
| 8 | Велопарковка | Велопарковка из нержавеющей стали форма «Спираль» на 7 мест. Материалы: каркас-нержавеющая сталь, диаметр 32 мм. Длина не менее 1900 мм, ширина не менее 550мм, высота не менее 650 мм |
| 9 | Пергола | Пергола деревянная размер 4х4 м. Материал беседки – брус, доска сухая строганная доска из хвойных пород дерева. Высота 2,8 м. Каркас стен: брус 140х140х2500 мм Стропильная система: доска 45х195 мм, брусок 45х45 мм, Покрытие – поликарбонат монолитный 10мм, цвет бронза. Крепеж: саморезы, уголки металлические усиленные, винт-глухарь |
| 10 | Кабель | Кабель UTP 4 пары, Кат.5е (Класс D),100МГц, одножильный, ВС (чистая медь), внешний, РЕ до -40С, черный,305м |
| 11 | Шкаф | Шкаф с обогревом и вентиляцией навесной, высота, ширина и глубина: 600х600х350 мм |
| 12 | Видеокамера |  |
| 13 | Оповещатель | Оповещатель речевой всепогодный 30Ватт |
| 14 | Точка доступа |  |
| 15 | Щит | Щит информационный стенд с правилами пользования площадкой, размер рекламного поля ДхВ 1500ммх2650 мм (текст согласовывается с заказчиком) |
| 16 | Опора | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-6-ц |
| 17 | Светодиодный светильник | Светодиодный светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент с характеристиками: мощность 100 Вт; тип условной меридианальной кривой силы света - широкая, тип условной экваториальной кривой силы света – боковая, световой поток светильника не менее 13000 Лм, светильники крепятся на консоль диаметром до 50 мм (неизменяемые значения). Климатическое исполнение - УХЛ1; степень защиты от пыли и влаги IP65, срок службы светильника не менее 12 лет (неизменяемые значения). |
| 18 | Светильник | Светильник "Русь-3" ЛОН/СДЛ, под светодиодную лампу Характеристики: Размеры: 500 мм * 310 мм * 310 мм Масса: 7 кг Напряжение сети: 220 В ± 10% Частота тока: 50 Гц Класс защиты от поражения эл. током: I Степень пыле - и влагозащиты: IP23 Климатическое исполнение: УХЛ1 Способ установки светильника: торшерный Посадочный диаметр: 60 мм Материал корпуса: сталь Покрытие корпуса: порошковое окрашивание Материал рассеивателя: поликарбонат призматический |
| 19 | Фонарь | Фонарь Вега02 однорожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 20 | Фонарь | Фонарь Вега01 двухрожковый, высотой не менее 2700 мм |
| 21 | Светильник | Светильник ГТУ07-70-005 (прозрачный с подзнемной частью h-0,5) Galad или эквивалент с характеристиками: Способ монтажа Торшерный Номинальная частота тока, Гц 50 ± 10% Гц Цоколь Е27 Мощность светильника, Вт, Мин/Номин/Макс 70 Коэффициент мощности (cos φ) 0,85 Световой поток, Лм, Номин/Максим 5200 Климатическое исполнение УХЛ1 Степень защиты IP (класс защиты) IP53 |
| 22 | Светильник светодиодный | Светильник светодиодный GALAD "Аврора" LED-28-Extra или эквивалент с характеристиками: Светильник направленного света. номинальная мощность 28 Вт Напряжение сети 230 ± 10% В Частота питания 50 Гц Коэффициент мощности, не менее 0,95 Световой поток 2550 лм Диапазон цветовой температуры 4000 К Тип КСС Extra Wide Срок службы при температуре 25° С 100000 ч Цветность светодиода W Тип источника света СД Способ установки светильника Лира Климатическое исполнение У1 Температура эксплуатации от -45°С до +40°С Степень защиты светильника IP65 Степень защиты электрического отсека IP65 Степень защиты оптического отсека IP65 Класс пожароопасности П-III Тип рассеивателя прозрачный |
| 23 | Светильник | Светильник GALAD Контур LED-12-Extra или эквивалент с характеристиками: Мощность 12 Вт Световой поток 750 лм Степень защиты IP IP65 Длина 1464 мм Ширина 40 мм Максимальная мощность 12 Вт Материал корпуса Поликарбонат светостабилизированный Класс защиты от поражения электрическим током I Способ монтажа Встраиваемый (-ая) Высота/глубина 34 мм Диапазон цветовой температуры 4000 К Тип КСС Extra Wide Тип рассеивателя опаловый |
| 24 | Светильник | Светильник GALAD Контур LED-12-Extra или эквивалент с характеристиками: Мощность 4 Вт Световой поток 250 лм Степень защиты IP IP65 Длина 492мм Ширина 40 мм Максимальная мощность 12 Вт Материал корпуса Поликарбонат светостабилизированный Класс защиты от поражения электрическим током I Способ монтажа Встраиваемый (-ая) Высота/глубина 34 мм Диапазон цветовой температуры 4000 К Тип КСС Extra Wide Тип рассеивателя опаловый |
| 25 | Торф | Торф нейтрализованный верхового или переходного типа характеристики в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51661.4-2000 |